## Slide 1
임베디드 마지막 프로젝트
13050009 김기찬

## Slide 2
01
작품을 만들게 된 동기
02
제품의 모습과 설명
03
소스 코드
04
참고한 곳

## Slide 3
Part 1
작품을 만들게 된 동기

## Slide 4
작품을 만들게 된 동기
2번째 발표때 control center 을 만들었습니다. 그 기능을 보완해 집 밖에서도 나의 집의 상황을 볼 수 있게끔 만들어보고 싶었고 웹을 이용하였습니다.
집 밖에서도 집이 불이 났는지, 누가 침입했는지 등등을 클라우드에 기록하고, 집안 온도가 높을 시에만 유비도트에 기록을 할 수 있게 하였습니다. 자세한 내용은 뒤에서 보여드리겠습니다.

## Slide 5
Part 2
제품의 모습과 설명

## Slide 6
제품의 모양과 설명
저는 에디슨을 수치 측정과 서버의 목적으로 사용을 하였습니다. 에디슨에서는 특별히 볼 게 없어서 웹 사이트로 보여 드리겠습니다.

## Slide 7
제품의 모양과 설명
웹 사이트에서는 집의 실시간 온도를 2초에 한번씩 가지고 오게 하였습니다. 침입감지는 2초보다 빠른 0.02초에 한번 , 화재 감지센서는 0.2 초에 한번씩 가지고 와서 알려줍니다.

## Slide 8
제품의 모양과 설명
유비도트와 몇가지 센서는 연동이 되어 있습니다. Ubidots에서 우리집 전기가 켜 졌는지 꺼졌는지 실시간으로 표시가 됨과 동시에 온도는 화씨 80도 이상일때만 서버에 기록하게 하였습니다. 집의 화염센서는 실시간으로 기록이 되게 하였습니다. 그리고 pir 센서를 이용하여 집에 누가 침입했을 시 시간이 기록됩니다.

## Slide 9
Part 3
소스 코드

## Slide 10
소스 코드
저는 프로그래밍 언어로는 자바스크립트를 이용해 nodejs 를 이용하였습니다. Nodejs의 모듈중 익스프레스라는 모듈과 소켓을 이용하였습니다. 익스프레스는 서버를 만들어주는 역할을 담당하고, socket 은 소켓 프로그래밍을 조금 더 쉽게 할 수 있게끔 도와줍니다. 원래 웹 사이트에서 새로고침을 해야 바뀐 값을 볼 수 있는데, 그런부분에서 socket.io를 이용하여 도움을 받았습니다.

## Slide 11
소스 코드
기본적으로 제가 사용한 모듈을 import를 시켰습니다. 핀 제어를 위해 mraa, ubidots를 사용하기 위해 ubidots,
서버를 위해 express, socket.io를 사용하기 위해 import 했습니다.

## Slide 12
소스 코드
먼저 setInterval 함수를 이용합니다. 이 함수는 지정된 초마다 함수를 실행합니다. 2000을 주면 2초인데, 2초에 한번씩 온도를 가지고 옵니다. 온도 센서는 화씨온도를 가지고 와서 화씨 80도를 넘겼을 시에만 클라우드에 기록을 하게 했습니다.
Socket.on은 socket.emit이 값을 반환할 때 해야할 이벤트를 작성합니다. 저와 같은 경우는 페이지에서 버튼을 누를때에 반응을 하게 했습니다.
그리고 html 문서 내부의 값을 자바스크립트로 바꾸어 주기 위해서 또 emit을 사용하였습니다.

## Slide 13
소스 코드
Express에서 index.html 파일을 불러오게 되는데 다음과 같은 구조로 이루어져 있습니다.
자바스크립트를 간단하게 쓰기 위해서 제이쿼리를 이용하였습니다.
여러 div와 버튼 등을 html 태그를 이용하여 만들었습니다.

## Slide 14
소스 코드
Index.html을 시각적으로 예쁘게 보이기 위해서 css파일을 이용하였습니다.

## Slide 15
Part 4
참고한 곳

## Slide 16
참고
Socket.io - https://socket.io/docs/ (소켓 사용법)
https://github.com/ubidots/ubidots-node
유비도트 모듈과 사용법
https://github.com/gomobile/iotapp-template-websockets - 인텔 nodejs 예제

## Slide 17
감사합니다.